ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Аршанского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«3» апреля 2015 г.                                          № 6-ПГ

п. Аршан

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршанского муниципального образования на 2015-2024 годы

Руководствуясь ст.ст. 17, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 2, 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Генеральным планом Аршанского муниципального образования, Уставом Аршанского муниципального образования, Дума Аршанского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршанского муниципального образования на 2015-2024 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Аршанский вестник» и разместить на сайте администрации Аршанского муниципального образования http://arshan.mo38.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аршанского

сельского поселения 		_______________ 		Л.В.Полетаев

Приложение

к постановлению главы

Аршанского сельского поселения

От 03.04.2015 г. № 6-ПГ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршанского муниципального образования

на 2015-2024 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршанского муниципального образования на 2015-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 3. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности программой в области и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 4. Генеральный план Аршанского муниципального образования. |
| Заказчик Программы | Администрация Аршанского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Аршанского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Аршанского сельского поселения |
| Цели Программы | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Аршанского сельского поселения; 2. Сокращения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений. 3. Организация информационной открытости реализации Программы. 4. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Задачи Программы | - реконструкция и модернизация объектов энергетики; - сокращение затрат на производство энергоресурсов; - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания - ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, захламленных территорий, эффективное управление и бытовыми отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2024 годы |
| Источники и объёмы финансирования | - средства бюджета Аршанского сельского поселения - недостающие средства – из областного бюджета Объёмы финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением депутатов Думы Аршанского сельского поселения на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Аршанского сельского поселения. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршанского муниципального образования на 2015-2024 годы (далее – Программа) направлена на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путём внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, развитие жилищного строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Аршанского муниципального образования в 2015-2024 годах разработана на основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Система мероприятий Программы сформирована в соответствии с Генеральным планом развития Аршанского муниципального образования.

I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Территория в границах муниципального образования составляет 59 231 га.

Численность населения на 01.01.2015 год составляет -356 чел.

В состав территории Аршанского муниципального образования входят земли одного населенного пункта: посёлок Аршан (административный центр).

Водоснабжение

Водоснабжение Аршанского муниципального образования осуществляется от подземных источников водоснабжения. Централизованное водоснабжение отсутствует.

В целом по качеству подземные воды защищенных водоносных горизонтов удовлетворяют санитарным требованиям и нормам и являются кондиционными.

Водоотведение

Централизованной канализации в Аршанском сельском поселении нет. На территории поселения также нет приемников хозяйственно-бытовых сточных вод.

Теплоснабжение

В Аршанском муниципальном образовании неблагоустроенная жилая постройка (одноэтажные дома с приусадебными участками) отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Электроэнергия

Электрические сети на территории Аршанского сельского поселения обслуживаются Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Ремстройсервис». На территории поселения проходят воздушные линии 0,4 кВ, общей протяженностью 7970 м.

Источники электроснабжения на территории Аршанского муниципального образования:

- электродизельная станция;

- 4 трансформаторные подстанции, на которых стоят приборы учета электроэнергии, а также фотореле для уличного освещения.

Основными потребителями электроэнергии являются объекты социального и бытового назначения, жилищный сектор.

Постоянно ведётся контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по ремонту, реконструкции и замене распределительных сетей и электрического оборудования. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных опорах. Протяженность уличных сетей составляет 7970 м. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору.

Тариф на электроэнергию на 01.01.2015 года – 0,588 руб./кВтч.

Санитарная очистка территории

На территории Аршанского муниципального образования расположена одна свалка ТБО, S которой = 0,06 га. Объём ТБО (ТБО, уличный смёт, негабаритные отходы) складывается из нескольких потоков от жилого фонда, торговых организаций, различных предприятий, учреждений. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,44 м3/чел. в год. Вывоз ТБО осуществляется населения самостоятельно.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Водоснабжение

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, ФАП и т.д.) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения. Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съезда, обеспечивающих забор воды автотранспортом (пирс).

Водоотведение

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе представляется нецелесообразным.

Теплоснабжение

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной застройки с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Санитарная очистка территории

Большим и проблематичным вопросом на протяжении многих лет является уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения слабо организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- физические и юридические лица услуги по сбору и вывозу ТБО осуществляют сами.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Аршанского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходимо проведение следующих мероприятий:

- создание усовершенствованной свалки-полигона, оборудование подъездных путей, создание 500 метров санитарно-защитной зоны;

- установление на территории поселения мусорных контейнеров для сбора ТБО от населения.

Электроэнергия

Постановлением главы администрации Аршанского сельского поселения № 7-ПГ от 12.05.2012 г. утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Аршанского сельского поселения»

В сентябре 2014 года по результатам обязательного энергетического обследования составлен Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов администрации Аршанского сельского поселения.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, наружное и уличное освещение.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной нагрузкой трансформаторов питающих подстанций (ВЛ 10; 0,4 кВ).

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Аршанском муниципальном образовании, строительство новых и реконструкция существующих источников электроснабжения не потребуется, т.к. последние обладают достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии.

Для дополнительного энергосбережения требуется замена ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы.

III. Цели Программы

Основная цель программы – создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Аршанского сельского поселения, организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов;

- создание экологически безопасной окружающей среды, улучшение на этой основе состояния здоровья и продолжительности жизни человека.

IV. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей необходимо последовательно реализовать следующие задачи:

- повышение информационной прозрачности;

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета  электрической энергии;

- ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, захламленных территорий, эффективное управление и бытовыми отходами.

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства;

- разработка внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

V. Мероприятия по реализации Программы

Мероприятия по реализации Программы по направлениям энергоснабжения представлены в приложении к настоящей Программе.

Электроэнергия

В программе изложены мероприятия по снижению расходов потребления энергетических ресурсов (эл.энергии) на территории Аршанского сельского поселения.

Сокращение затрат бюджета за оплату потребляемой электроэнергии ожидается на уровне 10-15% по сравнению с величиной оплаты за энергетические ресурсы 2014 года.

Программой предусмотрено:

- замена ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы

- оплата за уличное освещение

Санитарная очистка территории

Программные мероприятия по направлению санитарной очистке территории Аршанского муниципального образования

- Организация контейнерных площадок для сбора ТБО от населения

VI. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2015-2024 годах.

VII. Источники и объёмы финансирования

Финансирование реализации программы будет осуществляться за счет денежных средств местного бюджета, необходимо привлечение средств областного бюджета.

Мероприятия и объемы финансирования Программы ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможностей на соответствующий финансовый год.

IIX. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка экономической эффективности реализации программы осуществляется по следующим критериям:

- достижение целевых показателей программы;

- освоение средств, предусмотренных на реализацию программы.

Реализация программы позволит:

- обеспечить максимально благоприятное и комфортное проживание граждан.

-  выполнить требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части энергосбережения объектами и учреждениями Аршанского сельского поселения, что приведет к сокращению затрат бюджета на оплату энергетических ресурсов.

IX. Организация контроля за исполнением Программы

Ответственным за реализацию Программы является администрация Аршанского сельского поселения

Контроль за выполнением Программы осуществляет глава Аршанского сельского поселения.

Глава Аршанского

сельского поселения                                                          Л.В.Полетаев

Приложение к

Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Аршанского

муниципального образования  на 2015-2024 годы

Мероприятия по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршанского муниципального образования  на 2015-2024 годы

Энергоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Территория п. Аршан | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы | 2015 - 2024 г.г. | 200,0 | - | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | местный, областной | Администрация Аршанского сельского поселения |
| 2 |  | Оплата за уличное освещение | 2015 - 2024 г.г. | 2 850,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 300,0 | 300,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 250,0 | 250,0 | местный, областной | Администрация Аршанского сельского поселения |
| ИТОГО: | 2015 - 2024 г.г. | 3 050,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 340,0 | 340,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |

Санитарная очистка территории

| № п\п | Наименование организации | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Территория п. Аршан | 1. Организация контейнерных площадок для сбора ТБО от населения | 2015 - 2024 г.г. . | 100,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | местный, областной | Администрация Аршанского сельского поселения |
| ИТОГО: | 2015 - 2024 г.г. | 100,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - |  |  |